KOLOS – модуль автоматизации на базе ESP32-S3, созданный для удаленного управления лабораторным оборудованием – устройствами переменного тока, датчиками, индикаторами. Разрабатывался для управления системами контроля среды для лабораторных оранжерей с высшими растениями.
Разработан на 4х-слойной печатной плате, имеет размеры 124х95 мм.
Питается от 5В через USB-C или винтовой разъем, имеет встроенную защиту от скачков напряжения за счет самовосстанавливающегося предохранителя. ESP32 питается от встроенного AMS-1117-3.3.
На плату выведены пины расширения для подключения к контроллеру дополнительного оборудования, а также винтовые разъемы для подключения датчиков по протоколу 1-Wire. Прошивка контроллера и общение с пк производится через встроенный USB-UART преобразователь CP2102N. На плате размещены четыре канала реле, управляемые через оптопару, и датчик температуры-влажности HDC1080.
Монтаж может производиться в корпус винтами М3 или на DIN-рейку, для которой предусмотрены крепления.
Прошивка реализована на базе фреймворка ESP-HOME для интеграции продукта в среду Home Assistant. Система настроена так, что пользователь может иметь безопасный доступ к плате удаленно, через Wireguard-сеть, или локально.
Плата содержит:
1 – 4 5в модуля реле
2 – кнопки для ручного переключения состояния реле в нештатной ситуации
3 – опторазвязки управления реле от контроллера
4 - стабилизатор AMS-1117-3.3.
5 - USB-UART преобразователь CP2102N.
6 – USB type-c для питания и подключения к пк
7 – пины расширения для ESP32
8 - датчик температуры-влажности HDC1080
9 – пины расширения для подключения датчиков по 1-Wire